1981 Engine & Drivetrain Info

|  | CID | Config | Bore & Stroke | BHP @ RPM | Torque @ rpm | Comp | Carb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-3 | 229 | V-6 | 3.74 x 3.48 | 110 @ 4200 | 170 tt 2000 | 8.6:1 | 2V |
| LD-5* | 231 | V-6 | 3.80 x 3.40 | 110 @ 3800 | 190 @ 1600 | 8.0:1 | 2V |
| L-39 | 267 | V-8 | 3.50 x 3.48 | 115 @ 4000 | 200 @ 2400 | 8.3:1 | 2V |
| LG-4 | 305 | V-8 | 3.74 x 3.48 | 150 @ 3800 | 240 @ 2400 | 8.6:1 | 4V |
| LG4/Z28 | 305 | V-8 | 3.74 x 3.48 | 165 @ 4000 | 245 @ 2400 | 8.6:1 | 4V |
| LM-1 | 350 | V-8 | 4.00 x 3.48 | 175 @ 4000 | 275 @ 2400 | 8.2:1 | 4V |

*California only

| Engine Suffix Codes D3A: 350ci. mt. ex D5B: 350ci. at. ex D6D: 305ci. at. ex D7A: 229ci, at. ex D7B: 229ci. at, ex D8H: 267ci. at. ex DAA: 229ci. mt | DAK: 229ci. uu DFH: 267ci. at DHJ: 305ci. mt DHK: 305ci. at DHU: 350ci. at. cc DHZ: 305ci. mt DKB: 305ci. at. ce | NA: 231 ci. uu NB: 231 ci. ce NC: 231ci. at. cc ND: 231 ci. at. ce NF: 231 ci. ce NJ: 231ci. uu NK: 231 ci. ce |
| --- | --- | --- |

| DAB: 229ci, at DAC: 229ci, at DAD: 229ci, at DAH: 229ci, mt DAJ: 229ci, at | DKJ: 305ci, uu DMA: 350ci, at DMB: 350ci, at, ce DMF: 350ci, uu DMH: 350ci, uu | NL: 231ci, ce NZ: 231ci, ce RA: 231ci, uu RB: 231ci, at, cc |
| --- | --- | --- |

| Abbreviations: at=automatic transmission, ce=California emissions, ci=cubic inch, ex=export (Canada), mt = manual transmission, uu=uncertain usage. 1981 Camaro Drivetrains LC-3 LG-4 229 305 |  |
| --- | --- |
| 3-and 4-spd | 1 3.50:1 | 3.42:1 |  |  |  |
| manual | 2 1.89:1 | 2.28:1 |  |  |  |
| transmission | 3 1.00:1 | 1.45:1 |  |  |  |
| ratios | 4 -- | 1.00:1 |  |  |  |
|  | R 3.62:1 | 3.51:1 |  |  |  |
| Clutch diam.,In. | 10.34 | 10.34 |  |  |  |
| Axle ratios | S 2.73:1 | 2.56:1 |  |  |  |
|  | P | 3.42:1(a) |  |  |  |
|  | LC-3 | LD-5 | L-39 | LG-4 | LM-1 |
|  | 229 | 231 | 267 | 305 | 350 |
|  | TH250 | TH350 | TH350 | TH350 | TH350 |
| Turbo Hydramatic | 1 2.52:1 | 2.52:1 | 2.52:1 | 2.52:1 | 1.5"):1 |
| transmission | 2 1.52:1 | 1.52:1 | 1.52:1 | 1.52:1 | 1.52:1 |
| ratios | 3 1.00:1 | 1.00:1 | 1.00:1 | 1. 00:1 | 1.00:1 |
|  | R 1.93:1 | 1.93:1 | 1.93:1 | 1.93:1 | 1.93:1 |
| Axle ratios | S 2.56:1 | 2.73:1 | 2.56:1 | 2.56:1 | 3.08:1 |
|  | P |  |  | 3.08:1(b) | 3.42:1(c) |

S= Standard ratio. P = Performance (w/G92).

- = 3.42 is standard 4 speed ratio for Z28.

- = available on Sport coupe or Berlinetta only with LG4, MX1 automatic trans & G92 specified.

- = available only with LM1, MX0 trans & YF5 california emissions & G92 specified